## Slide 1
LIFESIM / AMS
Analytische (gitterfreie) Neuimplementierung des astrophysikalischen Rauschens
Entfernung der Pixelgitter-Integration bei Sternleckage-, Local-Zodi- und Exozodi-Rauschen — geschlossene Form / Quadratur niedriger Ordnung, ~5x schneller, ein Bug dabei gefunden.
Status: implementiert, in sich konsistent, NOCH NICHT vom Betreuer freigegeben
LIFEsim / AMS — analytische Rauschneuimplementierung
1

## Slide 2
1 · URSPRUNG
Wie das Ganze begann
▸ Ursprüngliche Frage: Transmissionskarte bei Bin-Mittenwellenlänge auswerten, oder T(λ)·Spektrum(λ) über jedes Bin integrieren?
– Antwort: keine geschlossene Form — T(λ) ist trigonometrisch in 1/λ, das Quellspektrum ist eine Planck-Funktion. Kein sauberes Produktintegral.
– Quadratur würde eine erneute Auswertung des vollen 2D-Gitters pro zusätzlichem λ-Knoten erfordern — teurer, nicht billiger.
▸ Frage umformuliert: ist das image_size × image_size Raumgitter selbst vermeidbar?
– Antwort: ja, analytisch, für alle drei astrophysikalischen Rauschterme.
WARUM ES WICHTIG IST
Sternleckage, Local-Zodi und Exozodi werden jeweils als Integral der Transmissionskarte gegen eine kreissymmetrische Quelle berechnet — gleichförmige Sternscheibe, gleichförmiger Local-Zodi-Fluss, oder das radialsymmetrische Kennedy+2015-Exozodi-Profil.
Kreissymmetrie ist genau die Bedingung, unter der eine 2D-Gittersumme zu einer 1D- (oder 0D-) geschlossenen Form kollabiert.
LIFEsim / AMS — analytische Rauschneuimplementierung
2

## Slide 3
2 · KERNRESULTAT
Rotationsmittel ≡ statisches Radialintegral
Für eine kreissymmetrische Quelle liefert die azimutale Mittelung von T(α,β) über die Array-Rotation denselben Wert wie eine einzelne statische Momentaufnahme, integriert über die Radialkoordinate der Quelle.
tm3 = sin(2πLα/λ)² · cos(2·ratio·πLβ/λ − π/4)² α=r·cosθ, β=r·sinθ, L=Baseline/2
Jacobi-Anger-Entwicklung + Mittelung über θ → alle Harmonischen verschwinden, DC-Term bleibt:
⟨tm3⟩_θ(r) = ⟨tm4⟩_θ(r) = ¼ · (1 − J₀(4πLr/λ)) unabhängig von ratio, Chop-Phase
Für eine gleichförmige Scheibe mit Radius R:
⟨tm3⟩_Scheibe(R) = ¼ · (1 − 2J₁(kR)/kR) k = 2π·Baseline/λ
IS² → O(1)
geschlossene Form (Scheibe ohne Taper)
IS² → 200
Punkte Radialquadratur (Gauß-Taper)
~5x
Netto-Speedup für get_snr insgesamt
LIFEsim / AMS — analytische Rauschneuimplementierung
3

## Slide 4
2 · EINORDNUNG
„Rotationsmittelung“ — Formulierung mit Vorsicht genießen
▸ Lay (2004) und Dannert et al. (2022, LIFE Paper II) nennen das KEINE Rotationsmittelung.
– Stern-/Local-Zodi-Leckage ist ein DC-Term — Rotation moduliert das Planetensignal fürs Chopping, nicht den Untergrund.
▸ Rauschterme sind rotationsinvariant PER KONSTRUKTION, gegeben kreisförmige Quellsymmetrie — nicht rotationsgemittelt als physikalischer Prozess.
▸ Die Mathematik ist in beiden Fällen identisch (gleiches Integral, umbenannte Variable) — die Zahlen stimmen also.
▸ Aber die physikalische Begründung in der Thesis sollte der Formulierung der Paper folgen, nicht „Rotation führt eine Mittelung durch“.
VORBEHALT FÜR OUTLOOK
Lay (2004): eine geneigte/elliptische Exozodi-Scheibe erzeugt echte geradzahlige Rotationsmodulation — reduziert sich nur unter Zentralsymmetrie auf DC.
LIFE Paper II's Standard (und diese Neuimplementierung) nimmt eine symmetrische, frontale Exozodi-Scheibe an. Ein zukünftiges geneigtes Scheibenmodell bräuchte für diesen Term wieder das volle winkelaufgelöste Integral.
LIFEsim / AMS — analytische Rauschneuimplementierung
4

## Slide 5
3 · GEOMETRIE-CHECK
Kreisförmiges FoV auf quadratischem Detektor — ein Widerspruch?
Nein — das sind zwei verschiedene Stufen der Signalkette, und waren es schon immer.
SKY-PLANE-KOPPLUNG
FoV = λ/D im Durchmesser — Licht wird in Singlemode-Fasern eingekoppelt.
Eine Singlemode-Faser hat einen räumlichen Modus: ihr winkelabhängiges Kopplungseffizienzprofil ist von Natur aus kreissymmetrisch (≈ gaußförmig bei einer Stufenindexfaser — daher kommt fov_taper='gaussian').
image_size war immer nur ein numerisches Gitter zur Diskretisierung dieses Integrals — nie ein Modell echter Hardware.
ECHTER DETEKTOR
pixel_size = 23μm, pix_per_wl = 2.2 — nur in pn_thermal.py / en_darkcurrent.py verwendet.
Das ist der Spektrometer-Detektor, der das dispergierte Spektrum nach dem Faserausgang aufnimmt: eine 1D-Wellenlängenachse, kein 2D-Himmelsbild.
Vollständig unabhängige Parameterfamilie von image_size. Von dieser Neuimplementierung nicht berührt.
LIFEsim / AMS — analytische Rauschneuimplementierung
5

## Slide 6
4 · BUG BEI DER VALIDIERUNG GEFUNDEN
Local-Zodi-Rauschen um ~27% unterschätzt
4/π
≈ 1.273× Korrektur
Gefunden bei der Validierung der analytischen Neuimplementierung: Sternleckage und Exozodi konvergierten sauber zur geschlossenen Form mit steigender Gitterauflösung. Local-Zodi nicht — Abweichung um einen konstanten Faktor, unabhängig von der Auflösung. Kein Diskretisierungseffekt — ein echter Bug.
lz_flux = lz_flux_sr * (π * image_angle**2) # nimmt eine KREISFÖRMIGE Apertur an
lz_leak = (ap * t_map).sum() / ap.sum() * lz_flux * area # ap.sum() ist eine QUADRATISCHE Pixelzahl
# bei fov_taper='gaussian' (Standard): ap = ones_like(radius_map) — keine kreisförmige Maske
▸ ap.sum() = Fläche eines 2·image_angle-Quadrats (4·image_angle²), aber lz_flux nimmt π·image_angle² an (Kreis).
▸ Nettofaktor: (π·image_angle²)/(4·image_angle²) = π/4 ≈ 0,785 — Rauschen um 4/π ≈ 1,273× unterschätzt.
▸ Numerisch bestätigt: gemessenes Verhältnis 1,268 → konvergiert gegen exakten Wert 1,2732 bei Gitterauflösung → ∞.
LIFEsim / AMS — analytische Rauschneuimplementierung
6

## Slide 7
4 · BELEGLAGE
Warum das ein echter Bug ist, keine Modellentscheidung
ABGLEICH MIT PAPER
Dannert et al. (2022), Gl. 17 (= Dannert-Thesis Gl. 3.17):
S(λ) = ∫Tm(θ,λ)·I(θ,λ)·t·A·η dΩ
— FoV = λ/D Durchmesser, begründet durch Singlemode-Faserkopplung. Das Kopplungsprofil eines Fasermodus ist per Konstruktion azimutal symmetrisch. Keine Grundlage für eine quadratische Domäne irgendwo im Paper.
Die „2D-künstliches-Bild“-Bemerkung des Papers beschreibt, wie der ALTE CODE das Integral diskretisiert hat — keine Aussage, dass die wahre Apertur quadratisch ist.
SELBSTKONSISTENZ-CHECK
Der eigene fov_taper='none'-Zweig des alten Codes maskiert ap auf eine kreisförmige Scheibe — passend zum π·image_angle²-Vorfaktor. Selbstkonsistent.
Nur fov_taper='gaussian' (LIFEsim-STANDARD) lässt die Maske weg.
Wäre eine quadratische Domäne die beabsichtigte Konvention, würde auch der 'none'-Zweig eine verwenden — tut er nicht. Der Code widerspricht sich selbst. Das ist der stärkste Beleg für einen lokal auf den Gaussian-Taper-Pfad begrenzten Implementierungsfehler.
LIFEsim / AMS — analytische Rauschneuimplementierung
7

## Slide 8
5 · BUG EINGEFÜHRT + BEHOBEN IN DIESER ARBEIT
Exozodi: lineare Quadratur unterabgetastet am Cusp
▸ Kennedy+2015-Profil: temp ~ r⁻⁰˙⁵, σ ~ r⁻⁰˙³⁴, divergiert zum inneren Cutoff r_in.
▸ Erste Implementierung: uniform-in-r-Quadratur — tastet den steilen Bereich nahe r_in stark unter, wenn r_in klein ist relativ zum FoV (häufig bei leuchtschwachen Sternen).
▸ Gefunden über eine 25-Sterne-Konvergenzstudie, nicht beim ersten Einzelstern-Check — Fehler bis zu 35% bei manchen Sternen.
▸ Fix: log-verteilte Radialstichproben, r = r_in·(R/r_in)ᵘ, u gleichverteilt auf [0,1].
▸ Nach dem Fix: größte Abweichung 35% → ~1-3%, konsistent mit der bekannten Aliasing-Eigenschaft des ALTEN Gitters (nicht ein Fehler des neuen Codes).
SELBSTKONVERGENZ
n_r = 200 (aktuell) reproduziert eine 500.000-Punkte-Referenz auf 5 signifikante Stellen im schlechtesten gefundenen Fall.
Dieser Bug wurde innerhalb dieser Arbeit gefunden und behoben — kein vorbestehendes, literaturrelevantes Problem wie Local-Zodi. Hier der Vollständigkeit halber aufgeführt.
LIFEsim / AMS — analytische Rauschneuimplementierung
8

## Slide 9
9 · ERNEUT AUFGEGRIFFEN, SOBALD BILLIG
Wellenlängen-Bin-Integration: der Chirp-Fix
Der Einwand aus Abschnitt 1 („zusätzliche λ-Knoten sind zu teuer“) gilt nicht mehr — nach der räumlichen Neuimplementierung sind die Transmissionsterme O(1) oder eine billige 200-Punkte-Quadratur, zusätzliche λ-Knoten also fast kostenlos.
k·r = 2π·bl·r/λ mit r fest (skaliert NICHT mit λ) → Chirp in λ, Momentanfrequenz ~ bl·r/λ²
Fix: Gauss-Legendre-Quadratur in u = 1/λ (statt λ) — k·r = 2π·bl·r·u ist konstantfrequent in u.
▸ Betrifft: Sternscheibenradius (Sternleckage), Exozodi-Innencutoff r_in — beides feste physikalische Größen.
▸ Betrifft NICHT Local-Zodi: R = image_angle(λ) skaliert per Konstruktion linear mit λ → k·R ist λ-unabhängig, kein Chirp.
▸ n=8 Knoten trifft n=64-Referenz auf ~1e-13 (Maschinenpräzision).
≤ 0,3%
alter Mittelpunktfehler, Sternleckage @ spec_res=20
≤ 0,03%
alter Mittelpunktfehler, Exozodi @ spec_res=20
LIFEsim / AMS — analytische Rauschneuimplementierung
9

## Slide 10
12 · VERALLGEMEINERUNG
Beliebige gerade Nulling-Ordnung (nötig für Order-4-Thesisläufe)
Die geschlossene Form aus Abschnitt 2 war nur für nulling_order=2 (Double Bracewell) hergeleitet. Thesis braucht Ordnung 4.
tm3 = sin(x·cosθ)ⁿ · cos(ratio·x·sinθ − π/4)² x = π·bl·r/λ
Ungerades n: sin(x·cosθ)ⁿ ist ungerade unter θ→θ+π → Rotationsmittel ≡ 0 identisch (nicht nur unsupported)
→ entspricht der physikalischen Randbedingung, dass die Nulling-Ordnung immer gerade ist.
Allgemeine geschlossene Form, nulling_order = 2p:
⟨tm⟩ = ½·C(2p,p)/4ᵖ + Σⱼ₌₁ᵖ (−1)ʲ·C(2p,p−j)/4ᵖ · J₀(j·k·r) k = 2π·bl/λ
▸ p=1 reproduziert das ursprüngliche ¼(1−J₀(kr)). Scheibenmittel verallgemeinert sich gleich (jedes J₀ → 2J₁/x-Term).
▸ Validiert: geschlossene Form vs. 2.000.000-Punkte-Brute-Force-θ-Mittel bei Ordnung 2/4/6 — Maschinenpräzision (~1e-16).
LIFEsim / AMS — analytische Rauschneuimplementierung
10

## Slide 11
6 · VALIDIERUNG
Wie das geprüft wurde
Einzelstern, Multi-Auflösung
IS=100..1600 vs. analytisch — Fehler sinkt monoton auf ~0,9% (vor Local-Zodi-Fix); erstes Signal, dass etwas nicht stimmt.
Multi-Stern (25 zufällig)
größte Abweichung Sternleckage 0,5%, Exozodi ~1-3%, beide Taper-Modelle, keine NaN/negativen Werte.
Quadratur-Selbstkonvergenz
radial_average_tm n_r=200 vs. 20000 im schlechtesten Fall kR~215: <0,01%. Exozodi n_r=200 vs. 2000: 0,001%.
Vollkatalog (729.925 Planeten)
Instrument vs. AMS get_snr stimmen exakt überein, 0,000 max./median. relative Abweichung, nach Portierung der Fixes.
Baseline vor Fix
Instrument (fixiert) vs. AMS (alt) zeigte die erwartete ~10,9% Medianabweichung — vollständig der Local-Zodi-Bug.
LIFEsim / AMS — analytische Rauschneuimplementierung
11

## Slide 12
13 · ENTSCHEIDUNGEN NÖTIG
Offene Punkte — Freigabe erforderlich
1
Local-Zodi-Korrektur (~27%) übernehmen?
Hohe Konfidenz für einen echten Bug (Paper- und Selbstkonsistenz-Checks stimmen überein). Ändert bestehende SNR-Zahlen nicht-trivial — sollte eine bewusste, dokumentierte Entscheidung sein.
2
image_size aus options.py/settings.yaml entfernen, oder für Visualisierung behalten?
Aktueller Stand: behalten, beschränkt auf den Plot-/GUI-Pfad (bereits besprochen).
3
Wann .bak/.new-Dateien und Debug-Skripte löschen?
Sobald das Obige bestätigt ist.
4
Thesis-Textabdeckung
(a) λ-Punktstichprobe untersucht & als unhandhabbar befunden, (b) Gitter→analytisch-Neuimplementierung + Speedup, (c) Local-Zodi-Korrektur als zitierbarer Befund, (d) Wellenzahl-Quadratur-Fix, (e) allgemeine geschlossene Form für gerade Ordnung.
5
Outlook: geneigtes/elliptisches Exozodi
Aktueller Formalismus setzt Kreissymmetrie voraus (LIFE-Paper-II-Standard). Lay (2004): geneigte Scheiben erzeugen echte Rotationswinkel-Modulation — als natürliche Erweiterung/Limitation im Outlook flaggen.
LIFEsim / AMS — analytische Rauschneuimplementierung
12

## Slide 13
7-8 · IMPLEMENTIERUNG
Geänderte Dateien — vollständig rückgängig machbar
▸ transmission_analytic.py (neu) — azimuthal_average_tm, disk_average_tm, radial_average_tm, gauss_legendre_wavenumber.
▸ pn_star.py, pn_localzodi.py, pn_exozodi.py — Gitter + Socket-Aufrufe entfernt, ersetzt durch analytische/Quadratur-Aufrufe.
▸ instrument.py — nun unnötige transmission_map()-Aufrufe entfernt, die die alten Rauschgitter gefüttert haben.
▸ ams.py — gleiche Neuimplementierung portiert; delegiert jetzt an die eigenen Rauschmodule des Instruments statt eine duplizierte Physik-Kopie zu pflegen (~150 Zeilen entfernt).
▸ Explizit NICHT geändert: thermisches Rauschen/Dunkelstrom, Planetensignal-Transmissionseffizienz (bereits gitterfrei), transmission_map() selbst (weiter für GUI/Plots verwendet).
SICHER RÜCKGÄNGIG ZU MACHEN
*.bak = unberührte Originale vor der Neuimplementierung
*.new = Zwischenstände der neu geschriebenen Version
Aufbewahrt bis zur Freigabe durch den Betreuer — dateiweise rückgängig machbar.
Debug-/Validierungsskripte (nicht versioniert, unabhängig von der .bak-Frage):
– debug_analytic_noise.py
– debug_multi_star_convergence.py
– validate_wl_quadrature.py
– validate_ams_snr.py
LIFEsim / AMS — analytische Rauschneuimplementierung
13

## Slide 14
ZUSAMMENFASSUNG
Aktueller Stand
~5x
schnelleres get_snr, bitidentische Physik
4,2e-16
AMS vs. Instrument max. rel. SNR-Abweichung (Maschinenpräzision)
1 Bug
Local-Zodi ~27%, Freigabe ausstehend
▸ Mathematik ist solide: geschlossenes Rotationsmittel gegen Brute-Force-Gitter auf Maschinenpräzision verifiziert, für beliebige gerade Nulling-Ordnung.
▸ Ein vorbestehender Bug aufgedeckt (Local-Zodi), ein Bug innerhalb dieser Arbeit eingeführt und behoben (Exozodi-Log-Spacing) — beide dokumentiert.
▸ Alles rückgängig machbar: .bak-Originale aufbewahrt, nichts gelöscht bis zur Durchsicht.
▸ Bitte: Freigabe der Local-Zodi-Korrektur, und Steuerung der 4 verbleibenden offenen Punkte (vorherige Folie).
LIFEsim / AMS — analytische Rauschneuimplementierung
14